# Техническое задание

на электронный тир для  выполнения  норм ГТО по стрельбе по бумажным мишеням

Назначение.

Выполнение норм ГТО по стрельбе с соблюдением правил безопасного обращения с оружием

## Цель

Проверка стрелковых навыков на соответствие нормативам ГТО по стрельбе и навыков

безопасного обращения с оружием.

Потребительские свойства.

1. Обязательная часть

1.1. Электронный тир должен воспроизводить стрельбу из пневматической винтовки

или автомата Калашникова как можно ближе к реальности, в частности:

- электронное оружие по форме, габаритам и массе должно соответствовать

форме, габаритам и массе  пневматических винтовок, разрешенных для тестирования норм ГТО, или автомата Калашникова.

- работа ударно-спускового механизма электронного оружия (свободный ход

спускового крючка, усилие на спуске) должна быть аналогичной работе

ударно-спускового механизма соответствующей модели пневматического оружия или

автомата Калашникова.

- электронное оружие не должно иметь каких-либо внешних проводов,

ограничивающих движения стрелка

- электронное оружие должно быть однозарядным, т.е. для каждого последующего выстрела оружие должно требовать выполнения действий, имитирующих перезарядку (пункт 2.1.2.3 Правил вида спорта Пулевая стрельба, утвержденных приказом Минспорта РФ от 06.05.2015 № 503)

- электронный тир должен позволять производить стрельбу на дистанции 5 м

и 10 м

- электронный тир должен использовать стандартную мишень № 8,

распечатанную на бумаге.

- точность отображения попадания должна соответствовать  Правилам

пулевой стрельбы и быть не менее 0,1 очка.

- время реакции системы на выстрел не более 1 сек

1.2. Электронный тир должен позволять тестирование одновременно до __* стрелков

1.3. Электронный тир должен работать в помещении при нормальном комнатном

освещении (от 150 до 300 лк на уровне мишени).

1.4. Электронный тир должен включать рабочее место оператора состоящее из компьютера с клавиатурой (для ввода данных тестируемых стрелков) и экран для вывода на него результатов стрельбы. Размер экрана не менее __** дюймов. Компьютер должен иметь спецификацию, достаточную для удовлетворительной работы управляющей программы тира.(например минимальные требования к компьютеру:

- разрядность процессора 32

- тактовая частота процессора не ниже 700МГц

- ОЗУ не ниже 512 Мб

- ёмкость диска 10 Гб

- размер экрана монитора (не регламентируется)

- разрешение монитора не менее 800х600

- наличие разъема и шины USB любой версии.

- операционная система Windows  XP или 7,  или Linux Debian 7 или 8

Прочие характеристики компьютера не регламентируются. Компьютер может быть приобретен заказчиком самостоятельно в местной оптовой сети.

Если же заказчик желает, чтобы компьютер был включен в поставляемый нами комплект тира, и если этот компьютер предполагаются использовать в каких либо иных, кроме тира целей, он может уточнить параметры и даже указать конкретную модель компьютера. Однако если заявленные параметры окажутся выше необходимых для работы тира, стоимость оборудования может увеличится по сравнению с минимальной требуемой комплектацией.

1.5. Программа управления тиром должна позволять ввод, хранение и вывод следующих

данных тестируемого:

- ФИО

- дата и время тестирования

- результат (количество выбитых очков)

1.6. По каждому стрелку программа должна позволять отображение мишени и

попаданий, вычислять количество выбитых очков, среднюю точку попадания и размер

разброса пробоин.

1.7. Электронный тир должен быть безопасен и сертифицирован для использования в

школьных учреждениях.

Перечень технический средств, входящих в состав тира с бумажными мишенями.

1.  блок управления бумажной мишенью, включая

- видеокамера

- видеодатчик**

- источник питания

- бумажная мишень № 8

- кронштейн крепления

- соединительный кабель

Количество: равно количеству  требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

- Многофункциональное устройство для связи мишеней с компьютером с USB кабелем**

Количество 1 шт

- Пневматическая винтовка МР-512 с установленным на ней лазерным излучателем

Количество: равно количеству  требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

- Управляющий компьютер, настольный или ноутбук

Количество 1 шт

**/ в зависимости от конкретной технической реализации эти устройства могут быть объединены в общий блок вместе с видеокамерой